## Slide 1: 蓝牙技术交流
谢毅超
2018.12.27

## Slide 2
短距离、低功耗
2.4GHz ISM频段
跳频扩频（FHSS）
Bluetooth Low Energy（BLE）也称为Bluetooth Smart，BLE不是传统蓝牙
单模/双模
  双模：可连接低功耗蓝牙和传统蓝牙
  单模：只可以连接低功耗蓝牙

## Slide 3: 蓝牙大事时间轴

## Slide 4
BR：Basic Rate (1Mbit/s)
EDR：Enhanced Data Rate(2 and 3 Mbit/s)
HS：High Speed（Alternate MAC/PHY）
LE：Low Energy（1Mbit/s ultra low power）
  Bluetooth Smart（Single-Mode）
  Bluetooth Smart Ready（Dual-Mode）

## Slide 5: 单模、双模

## Slide 6: RF规格特性
GFSK调制方式
40个频道
  3个广播通道
  37个数据通道

## Slide 8: BLE设备状态
待机状态(Standby)：设备没有传输和发送数据，并且没有连接到任何设备
广播状态(Advertiser)：周期性广播状态
扫描状态(Scanner)：主动地寻找正在广播的设备
发起连接状态(Initiator)：主动向某个设备发起连接
主设备(Master)：作为主设备连接到其他设备
从设置(Slave)：作为从设备连接到其他设备

## Slide 9: 角色

## Slide 11: 广播(Adversting Data)
广播包的发送是单向的，不需要任何连接
一个广播事件中，广播包会分别在三个广播通道（37、38、39）中分别发送一次
广播包按照LTV(Length-Type-Value)的格式定义数据，最大31个字节
广播间隔的取值范围是20ms~10.24s之间，（1.25ms*）
广播间隔越小越容易被识别但同时功耗越大

## Slide 13: 扫描响应（Scan Respone)
扫描响应按照LTV(Length-Type-Value)的格式定义数据，最大31个字节

## Slide 14: 连接(ConnInter)
连接间隔（ConnInterval）：范围为7.5ms~4000ms，为1.25ms的倍数
从机延时（Slave Latency）:范围为0~499
连接超时(SupervisionTimeout)范围为100ms~32s，为10ms的倍数
  必须大于（1+slaveLatency）*ConnInterval

## Slide 16: 数据交互
在连接状态中，主机先发送，从机应答
在每个连接间隔中可以交互多个数据包（目前IOS支持最多6个包）

## Slide 17: 连接超时

## Slide 18
连接间隔：决定了数据传输速率
从机延时：决定了数据传输延时
连接超时：决定了链路超时断开的反应时间
相关参数影响设备的功耗

## Slide 19: BLE
4.0
  20Byte
  1Mbit/s
4.1
  23Byte
  时间片实现主从共存
4.2
  251Byte
  随机MAC
5.0
  4*Range
  2*Speed(2Mbit/s)
  8*Data（248Byte）

## Slide 20
Profile
  Type
  permissions
  handle
  value
Services
  Type
  permissions
  handle
  value
Attribute
  Type
  permissions
  handle
  value

## Slide 21
句柄Handle
类型Type（UUID）
  0x1800~0x26FF 服务类通用唯一识别码
  0x2700~0x27FF 标识计量单位
  0x2800~0x28FF 属性类型
  0x2900~0x29FF 特性描述
  0x2A00~0x7FFF 特性类型
权限Permissions
  读（普通、授权、认证、加密）
  写（普通、授权、认证、加密）

## Slide 25
谢谢！